المواصفـات الفنيـة

للأبــواب

ذات حشوه خلايا النحل ( (Honeycomb

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصنعة وفقا للمواصفة القياسية السورية رقم 3254

يتكون هذا النموذج من الخارج من صفيحتين من الـ HDF ومن الداخل من شبكة على شكل خلية نحل محاطة بإطار خشبي.

- البنية الخارجية للباب :

يتألف الجسم الخارجي للباب من ألواح الـ ( HIGH DENSITY FIBERBOARD ) HDF  والتي تعني ألواح من ألياف الخشب المكتلة براتنجات ذات كثافة عالية تحت تأثير درجات مرتفعة من الضغط والحرارة.

المواصفات الفنية لمادة الـHDF المكّونة لوجهي الباب

| السماكة | 3.2 مم |
| --- | --- |
| الكثافة | 900- 1100 كغ/م3 |
| الوزن | 2.9- 3.5 كغ/م2 |
| نسبة الرطوبة | 6 – 9 % |
| معدل الامتصاص | 27.5 ≥ |

- البنية الداخلية للباب :

تتألف البنية الداخلية من :

1- إطار خشبي :

يتكـون الإطـار الداخـلي للبـاب من خشب الشـوح ( WHITE WOOD ) المنشف بالأفـران                                                        (KILN DRIED  ) مما يمنحه مقاومة عالية لعوامل الفتل والتقوس .

2- شبكة داخلية :

تتكون الحشوة الداخلية للباب من مادة الـ HONEYCOMB KRAFT PAPER ( كرتون مقوى بشكل خلايا النحل )  والتي تتوضع على شكل شبكة تشبه تماماً خلية النحل تمتد على كامل السطح الداخلي للباب دون ترك أي فراغات حيث يتم تشريبها بالمادة اللاصقة .

المواصفات الفنية لمادة الـ  HONEYCOMB

| قطر الخلية الواحدة | 30 مم ≥ |
| --- | --- |
| الكثافة | 170 غ/م2 |
| قوة تحمل الضغط | 1.3 كغ/ سم2 |

3-  المادة اللاصقة :

إن المادة اللاصقة المستخدمة هي راتنجات البولي يوريا UREA FORMALDEHYDE وهي نفس   المادة المستخدمة في إنتاج ألواح الـ MDF وHDF والتي يقترن استخدامها بوجود درجات عالية من  الضغط والحرارة لتشكل المواد التي تم لصقها وحدة متكاملة عالية الصلابة يصعب فصلها .

المواصفات الفنية للمادة اللاصقة

| التسمية | غراء حراري فورمالدهيد 10 |
| --- | --- |
| المظهر | سائل – أبيض |
| المحتوى الصلب | 58-60 % |
| اللزوجة ( 25 درجة مئوية ) | 250-300 cps |
| الكثافة ( 20 درجة مئوية ) | 1.255-1.270 g/cm3 |
| PH | 8- 8.5 |
| الفورمالدهيد الباقي | 0.4-0.6 % |

- الملبـن :

يتألف الملبن من الداخل من خشب الشوح المنشف بالأفران (Kiln Dried  ) متعدد المقاطع منعا" للفتل والتقوس وملبس بألواح الـ HDF من الوجهين .